## Slide 1: 组织与结构随堂实验
陈志勇
2022/11/23
软件学院

## Slide 2
实验三 RAM扩展实验
实验时间：第12周

## Slide 3
实验三 RAM扩展实验
一、实验目的
1. 了解静态RAM芯片的工作原理及其使用方法。
2. 理解、掌握半导体存储器的字(/位)扩展技术。
二、实验方案

## Slide 4
三、 实验要求
1）采用2K x 8 的芯片，构成4K x 8的存储器。
① 选择四个不连续的存贮单元地址，分别存入不同内容，作单个存贮器单元的 读/写操作实验。
② 必须使用译码器进行扩展（三输入都用，接开关）。
2）选用适当芯片，根据各种控制信号的极性和时序要求，设计出实验线路图；
3）设计实验步骤。
4）使用开关进行数据加载，通过指示灯显示实验结果，记录试验现象，写出实验报告。给出字扩展试验中每片RAM芯片的地址范围。

## Slide 5
四、参考器件
1）RAM采用两片静态RAM—Intel 6116芯片；
2）隔离部件采用74LS244；
3）译码器采用74LS138。
说明：
1）为简化试验，接开关的地址可只用低4位（其余地址可接地）。
2）要先改成读有效，然后断开隔离。

## Slide 6
说明：1、6116是2K*8位静态随机存储器芯片，采用CMOS工艺制造，单一+5V供电，额定功耗160mW，典型存取时间200ns，24线双列直插式封装。
2、各引脚定义：A0-A10为地址线；D0-D7(O0-O7)为数据线；#CE是片选线；#OE是读允许线；#WE是写允许线。

## Slide 7
三态输出8总线缓冲门74LS244
内部有8个三态驱动器，分成两组，分别由使能端
和 控制。当使能端处于有效电平时，4位数据可单向输出。

## Slide 8
RAM扩展实验中出现的问题及解决
1）操作顺序：在完成写入后，要先改成读有效，然后断开隔离，否则就把高阻态（此时当成是低电平）又一次写入了RAM。（或者通过控制片选也可，总之，不应该出现错误的数据写入）
2）自我检查时，要求先把几组不同的数据写入不同的地址，检查时，只检查读出结果即可（地址可只选低4位地址）。
3）138译码器的输入端不能空接，不能想当然地认为这是输入的低电平。
4）自我测试：字扩展时，往两个不同芯片的相同低位地址中写入不同数据。
1010地址写入01010101；0101地址写入10101010（第1片）
1010地址写入11111111；0101地址写入00000000 （第2片）